## Slide 1: TrackSeed
Colocação de cones com RA e digital twin da pista para a Formula Student
Estado da arte e proposta de projeto
André Lopes · Tomás Santos
Tecnologias Emergentes e Inteligentes · Realidade Virtual e Aumentada · 2026/2027
Notes: Cerca de 15 segundos. Apresentarmo-nos e apresentar o projeto: o TrackSeed permite a uma só pessoa marcar uma pista de Formula Student com realidade aumentada num telemóvel, enquanto um digital twin da pista acompanha a colocação em tempo real na cloud. Esta apresentação aborda o problema, o que diz a literatura, as decisões de conceção que daí resultam e como as vamos validar.

## Slide 2: Uma pista é apenas um padrão de cones
Especificação FS Driverless 2026
Azul pequeno: limite esquerdo
Amarelo pequeno: limite direito
Laranja pequeno: vias de entrada e saída
Laranja grande: linhas de partida, chegada e cronometragem
No máximo 5 m entre cones; menos nas curvas
Fita métrica e trigonometria
O plano é transposto para o terreno à mão
Várias pessoas, tempo de testes perdido
Cada traçado é refeito muitas vezes por época
Nenhuma verificação do resultado
Um cone errado só é corrigido se alguém reparar
Os carros autónomos usam os cones como referências. Um traçado diferente do plano altera o problema que o carro está a resolver.
Fontes: FS Driverless Specification 2026; Kabzan et al., 2020
Notes: Cerca de 1 minuto. Uma pista de Formula Student existe apenas como cones coloridos: azuis à esquerda, amarelos à direita, laranja nas vias, laranja grandes na partida e na chegada, no máximo a 5 m uns dos outros. Na nossa equipa marcamo-los à mão, com fita métrica e trigonometria. São precisas várias pessoas, perde-se tempo de testes e não há verificação: um cone errado só é corrigido se alguém reparar. Para um carro autónomo isto importa, porque a perceção e o planeamento da trajetória assentam nesses cones; um traçado errado altera o problema e torna difícil comparar dias de teste.

## Slide 3: TrackSeed: uma pessoa, um telemóvel
1. Carregar o plano
Pista em JSON no dashboard web
2. Alinhar
Ler dois marcadores na linha de partida
3. Colocar e verificar
A RA mostra cada cone; o telemóvel verifica-o
4. Digital twin ao vivo
O dashboard acompanha; as edições regressam
5. Identificar o carro e relatório
O classificador associa a sessão ao carro
VAR
Orientação em RA alinhada com o terreno e o digital twin da pista
EIT
Plataforma na cloud, sincronização em tempo real, configuração remota e visão no dispositivo
Notes: Cerca de 1 minuto. Antes do dia de testes, o responsável da equipa carrega o plano. No terreno, uma pessoa alinha-o lendo dois marcadores e depois percorre a pista enquanto o telemóvel mostra cada cone em RA. Quando um cone é pousado, um modelo no dispositivo verifica-o e o resultado segue para a cloud. O responsável acompanha o digital twin em tempo real no dashboard e pode editá-lo, o que atualiza a orientação no telemóvel. Antes da sessão, o telemóvel identifica que carro da equipa vai rodar e gera um relatório. RVA fornece a RA e o digital twin; TEI fornece a cloud, a sincronização e a visão no dispositivo.

## Slide 4: Como revimos a literatura
24
fontes selecionadas
18
artigos, capítulos e revisões com revisão por pares
1
preprint
5
especificações e documentação oficial
Temas
RA para marcação no local
Seguimento em RA
Digital twins
Sincronização
Edge AI
Classificação de carros
Notes: Cerca de 45 segundos. Pesquisámos no Google Scholar e nas bibliotecas das editoras em outubro de 2026, com strings de pesquisa construídas a partir dos conceitos principais, e seguimos as referências. Mantivemos 24 fontes: 18 com revisão por pares, um preprint e cinco especificações ou documentos oficiais, que usámos apenas para capacidades e regras, não como evidência de desempenho. Uma limitação à partida: quase ninguém estudou a marcação de pistas, por isso a maior parte da evidência vem da implantação em construção, que é a tarefa mais próxima.

## Slide 5: RA no telemóvel: erro de ~16 cm
Chart: Colocação de infraestruturas em exterior, 32 estudantes
| HoloLens 2 | Trimble SiteVision (GNSS) | iPad Pro | iPhone 13 Pro Max
Other devices | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 0
Phone | 0 | 0 | 0 | 15.9
A nossa tolerância: 25 cm
Os ~16 cm do telemóvel cabem, mas gastam quase toda a margem numa área pequena
Interior, junto ao marcador: ≈5 cm
HoloLens com marcador em papel; o erro aumentou com a distância ao marcador
Conclusão
A orientação em RA é viável, mas não está comprovada à escala de uma pista
Fontes: Kim e Olsen, ISARC 2025; Chalhoub e Ayer, ITcon 2019
Notes: Cerca de 1 minuto e 15. A evidência mais próxima é a implantação em construção. Kim e Olsen pediram a 32 estudantes que colocassem objetos no exterior onde viam tubagens virtuais e mediram-nos com uma estação total. O HoloLens 2 foi o melhor, com 8,3 cm; o iPhone foi o pior, com cerca de 16 cm. Em interior, Chalhoub e Ayer obtiveram cerca de 5 cm com um HoloLens e um marcador em papel, pior à medida que se afastavam do marcador. A nossa tolerância provisória é de 25 cm, 5% do espaçamento máximo de 5 m entre cones. Os 16 cm do telemóvel cabem, mas gastam a maior parte dessa margem, numa área muito menor do que uma pista e antes de qualquer deriva. A orientação em RA é viável, mas não está comprovada à escala de uma pista.

## Slide 6: O erro de seguimento cresce com a distância
≈17 m
por cada 120 m percorridos
ARCore, ARKit e HoloLens num pavilhão de 1600 m²
Feigl et al., 2020
4,8 vs 25,1 cm
desvio após afastar e voltar
ARCore vs ARKit, mais de 200 cenas interiores; pior com pouca textura
Scargill et al., 2021 (preprint)
1,1–2,1 cm
erro RMS estático
RTK GNSS em smartphone a céu aberto; sem desvio, requer correções
Jiang et al., 2023
Um único alinhamento na linha de partida não aguenta uma pista de 200 m ou mais. O plano tem de ser realinhado ao longo da pista ou ancorado a posições absolutas. O asfalto uniforme é um risco adicional de deriva.
Notes: Cerca de 1 minuto. Os estudos parecem discordar, metros contra centímetros, mas a diferença é a escala. Feigl et al. percorreram até 60 m num pavilhão grande e encontraram cerca de 17 m de erro por cada 120 m. Scargill et al. mediram apenas à escala de uma sala: alguns centímetros, e o ARCore derivou menos do que o ARKit quando o utilizador se afastou e voltou. Também encontraram mais deriva em cenas com pouca textura, o que é um risco no asfalto. O RTK GNSS num telemóvel chega a 1 a 2 cm sem deriva, mas requer um serviço de correções. Conclusão: temos de realinhar ao longo da pista.

## Slide 7: Digital twin: dados nos dois sentidos
Digital model
Físico
Virtual
Sem troca automática de dados
contínua = automática, tracejada = manual
Digital shadow
Físico
Virtual
Atualizada automaticamente a partir do objeto físico
contínua = automática, tracejada = manual
Digital twin
Físico
Virtual
Troca automática nos dois sentidos
contínua = automática, tracejada = manual
TrackSeed: os cones confirmados chegam ao dashboard automaticamente, e as edições no dashboard (mover, adicionar, remover) alteram a orientação no telemóvel. Mas é uma pessoa que move o cone físico, por isso o TrackSeed fica entre uma digital shadow e um digital twin completo.
Fonte: Kritzinger et al., 2018
Notes: Cerca de 1 minuto. O termo digital twin é muitas vezes usado de forma vaga. Kritzinger et al. distinguem três casos: um digital model, sem troca automática de dados; uma digital shadow, atualizada automaticamente a partir do objeto físico; e um digital twin, em que os dados fluem automaticamente nos dois sentidos. No TrackSeed, os cones confirmados chegam ao dashboard automaticamente, e as edições no dashboard chegam ao telemóvel e alteram a orientação. Mas o cone físico não se move sozinho: é uma pessoa que o move. Por isso, sendo honestos, o TrackSeed fica entre uma digital shadow e um digital twin completo.

## Slide 8: WebSocket e inferência no telemóvel
Telemóvel ↔ cloud ↔ dashboard
 | WebSocket | MQTT
Latência | Menor | Ligeiramente maior
Throughput, recursos | Menor | Maior, menos recursos
Infraestrutura | Sem broker | Requer um broker
Decisão: WebSocket para atualizações em tempo real, REST para ficheiros, fila de reenvio no telemóvel. Sem rede, a marcação continua com o plano descarregado.
Inferência no dispositivo vs na cloud
Cloud: Mais capacidade de cálculo, mas acrescenta latência, custo de envio e risco de privacidade
No telemóvel: Não precisa de rede; as NPU móveis aproximam-se das GPU de secretária
Decisão: os dois modelos de visão correm no telemóvel com LiteRT; a cloud retreina-os e envia novas versões. Dados de cones do FSOCO como ponto de partida.
Fontes: Ajayi et al., 2023; Chen e Ran, 2019; Ignatov et al., 2019; Vödisch et al., 2022
Notes: Cerca de 1 minuto. Na sincronização, a única comparação controlada concluiu que o MQTT tinha maior débito e usava menos recursos, enquanto o WebSocket tinha menor latência. Enviamos uma mensagem pequena por cone; o MQTT também chega ao browser por WebSocket, por isso o que decide é a menor latência e não precisar de um broker. Como a cobertura de rede no campo não é garantida, o telemóvel guarda cada cone confirmado e reenvia a fila quando a ligação volta; sem rede, a marcação continua com o plano descarregado e o dashboard atualiza depois. Na inferência, enviar frames para a cloud acrescenta latência e risco de privacidade, e os telemóveis já têm aceleradores capazes, por isso os dois modelos correm no telemóvel e a cloud apenas os retreina.

## Slide 9: Principal tarefa de visão: que carro está a rodar?
Porque é difícil
Classificação: as classes só diferem em pormenores
Os carros da mesma equipa são muitas vezes parecidos
A exatidão depende do ponto de vista (CompCars)
Nenhum dataset público tem os nossos carros, por isso criamos o nosso
Recolher
Fotografias e frames de vídeo de cada carro, de todos os ângulos, em vários dias de teste, mais uma classe desconhecida
Afinar
Rede do tipo MobileNetV2 pré-treinada no ImageNet (72% top-1, 3,4 M parâmetros)
Correr no telemóvel
Exportada para LiteRT; objetivo ≤100 ms por imagem
Confirmar e crescer
Confiança baixa: o utilizador confirma; as novas imagens entram no dataset
Fontes: Yang et al., CVPR 2015; Yosinski et al., NeurIPS 2014; Sandler et al., CVPR 2018
Notes: Cerca de 1 minuto e 15. Além da verificação dos cones, a nossa principal tarefa de visão computacional é classificar que carro da equipa está a ser usado, para associar cada sessão ao seu veículo. É um problema de classificação fina: no CompCars, a exatidão dependia muito do ponto de vista. Nenhum dataset público tem os nossos carros, por isso criamos o nosso: fotografias e frames de vídeo de cada carro, de todos os ângulos, em vários dias, mais uma classe desconhecida. Com poucos dados, a resposta habitual é a aprendizagem por transferência: afinamos uma rede do tipo MobileNetV2 pré-treinada e corremo-la no telemóvel. Dividimos por dia de teste, para que o resultado reflita um dia novo e não fundos memorizados.

## Slide 10: Da evidência às decisões de conceção
Lacuna: nenhum estudo testou a marcação com RA em telemóvel numa pista completa, nem combinou orientação, verificação, identificação do veículo e um digital twin em tempo real.
Evidência | Decisão
A exatidão da RA degrada-se com a distância ao marcador | Alinhamento em dois pontos na partida
O erro de seguimento cresce com a distância percorrida | Marcadores de realinhamento; RTK como opção
O WebSocket tem menor latência; o MQTT, maior Throughput | WebSocket, com fila de reenvio no telemóvel
O ARCore derivou menos do que o ARKit ao afastar e voltar | Android nativo, o único dispositivo
A inferência no dispositivo evita latência de rede | Verificação dos cones no telemóvel
As características pré-treinadas transferem-se; o ponto de vista determina a exatidão | Dataset próprio com todos os ângulos; CNN móvel afinada
Notes: Cerca de 1 minuto. A lacuna: nenhum estudo testou a marcação com telemóvel numa pista completa, e nenhum combina orientação, verificação de cada objeto, identificação do veículo e um digital twin em tempo real. Cada conclusão leva a uma decisão: o erro dependente da distância leva ao alinhamento em dois pontos e aos marcadores de realinhamento; o ARCore derivou menos do que o ARKit, por isso o Android nativo não perde em seguimento; a comparação de protocolos leva ao WebSocket com fila de reenvio; a inferência no dispositivo mantém os modelos no telemóvel; e a aprendizagem por transferência, juntamente com o efeito do ponto de vista, define o dataset de carros.

## Slide 11: Dois marcadores e realinhamento
1°
de erro de orientação num único marcador de partida coloca um cone a 200 m
≈3,5 m
fora da posição planeada, antes de somar qualquer deriva
Dois pontos + realinhamento
Dois marcadores reduzem o erro angular (Nunes et al., 2023); a deriva fica limitada ao espaçamento
Adotado
RTK GNSS em smartphone
Exatidão centimétrica, sem deriva; requer recetor e correções
Opcional
Um único marcador de partida
O erro de orientação e a deriva crescem ao longo da pista
Rejeitado
ARCore Geospatial API
Sem exatidão centimétrica publicada; requer Street View
Rejeitado
Notes: Cerca de 1 minuto. Porque não um único marcador na linha de partida? Porque fixa a orientação de todo o plano a partir de algo com menos de um metro de largura. Um erro de orientação de apenas um grau desloca um cone a 200 m em cerca de 3,5 m, antes da deriva. Dois marcadores bem afastados fixam a posição e a orientação em conjunto; Nunes et al. mostraram que usar dois marcadores reduz significativamente o erro angular de um só. Mais marcadores ao longo da pista limitam a deriva à distância entre eles. O RTK fica como extensão opcional, e a Geospatial API é rejeitada porque não há evidência de que atinja exatidão centimétrica. O espaçamento entre marcadores será definido com testes no terreno.

## Slide 12: Arquitetura concetual
App Android
Alinhamento e orientação em RA, verificação dos cones, reconhecimento do carro, armazenamento offline
Plataforma na cloud
API REST, sincronização WebSocket, base de dados do digital twin, dataset de carros, repositório de modelos
Dashboard web
Digital twin 2D em tempo real, editor de pista, relatórios de sessão
Notes: Cerca de 1 minuto. Três componentes. A app Android faz o alinhamento e a orientação em RA, a verificação dos cones, o reconhecimento do carro e o armazenamento offline; o seguimento e a inferência ficam no telemóvel. A cloud, em contentores Docker, tem a API REST, o serviço de sincronização WebSocket, o estado do digital twin, o dataset de carros e o repositório de modelos. O dashboard mostra e edita o digital twin. Os cones confirmados fluem para a direita; as edições e as atualizações de modelos regressam para a esquerda. As etiquetas indicam a unidade curricular responsável por cada parte. Fora do âmbito: vários telemóveis em simultâneo, iOS e a Geospatial API.

## Slide 13: Como vamos validar
H1
Exatidão da colocação
mediana ≤15 cm
nenhum acima de 25 cm
Skidpad e troço de autocross vs pontos de referência levantados
H2
Tempo de montagem
≥30% mais rápido
que a fita métrica
Uma pessoa com TrackSeed vs o método da equipa; tempo e pessoas-minuto
H3
Latência do twin
mediana ≤1 s
do cone ao dashboard
Marcas temporais em Wi-Fi e dados móveis
H4
Identificação do carro
exatidão ≥95%
≤100 ms no telemóvel
Dataset próprio, apenas dias de teste não usados no treino
Cada teste repete-se em pelo menos 3 dias. Os indicadores de sucesso são provisórios e serão revistos após o primeiro teste no terreno
Notes: Cerca de 1 minuto. Quatro hipóteses. H1, a questão que a literatura deixa em aberto: a marcação com telemóvel e realinhamento mantém os cones dentro da tolerância numa pista completa; mediana no máximo de 15 cm e nenhum acima de 25. H2: uma pessoa com o TrackSeed é pelo menos 30% mais rápida do que o nosso método com fita métrica, medido em tempo e em pessoas-minuto, porque o método atual precisa de várias pessoas. H3: um cone confirmado aparece no dashboard em cerca de um segundo. H4: o classificador de carros atinge pelo menos 95% de exatidão em dias de teste que nunca viu, em menos de 100 ms no telemóvel. Cada teste repete-se em pelo menos três dias e, ao contrário dos estudos revistos, decorre numa pista completa, no seu ambiente real.

## Slide 14: Riscos e plano
Principais riscos
Deriva em asfalto com pouca textura; não medida em nenhum estudo
Luz exterior, reflexos no ecrã e chuva de inverno
A verificação usa o mesmo seguimento de RA: não deteta a deriva
Dataset de carros pequeno; carros parecidos
O utilizador olha para o ecrã enquanto caminha: só em pista fechada
Plano
Out
Formato da pista, alinhamento em RA num skidpad, início da recolha de imagens dos carros
Nov
Verificação dos cones, classificador de carros, plataforma na cloud e sincronização
Dez
Digital twin no dashboard, testes completos de autocross
Jan
Validação e relatório
Notes: Cerca de 1 minuto. O principal risco técnico é a exatidão com a distância, e ninguém mediu a RA em telemóvel sobre asfalto, que tem pouca textura. A verificação dos cones mede o desvio com o mesmo seguimento de RA que guia a colocação, por isso apanha cores erradas, cones em falta e erros de colocação, mas não a deriva; só medições independentes a revelam. A luz exterior, os reflexos e a chuva podem afetar tanto o seguimento como os modelos de visão; os dados de cones vêm de câmaras montadas em carros, não de um telemóvel na mão; e o dataset de carros é pequeno, com carros parecidos, por isso dividimos por dia de teste. Segurança: o utilizador olha para o ecrã enquanto caminha, por isso é só para pistas fechadas. O plano vai do alinhamento em RA em outubro à validação em janeiro, recolhendo imagens dos carros em todos os dias de teste.

## Slide 15: Conclusões
A RA no telemóvel é viável, mas não está comprovada à escala de uma pista
O erro cresce com a distância, por isso alinhamos em dois marcadores e realinhamos ao longo da pista
Um digital twin em tempo real
Os cones confirmados chegam ao dashboard; as edições chegam ao telemóvel como orientação, e é uma pessoa que move o cone
Duas tarefas de visão no dispositivo
Verificação dos cones e identificação do carro com um dataset próprio
Próximos passos: alinhamento em RA num skidpad, medir a deriva no nosso local de testes, recolher imagens dos carros em todos os dias de teste.
Perguntas?
Notes: Cerca de 45 segundos. Em resumo: a literatura mostra que a colocação com RA em telemóvel é viável, mas não está comprovada à escala de uma pista, por isso alinhamos em dois marcadores e realinhamos. O digital twin acompanha a colocação em tempo real e as edições chegam ao telemóvel como orientação, embora seja uma pessoa a mover o cone. E há duas tarefas de visão no dispositivo, sendo a identificação do carro a principal, treinada com o nosso próprio dataset. A seguir implementamos o alinhamento num skidpad, medimos a deriva no nosso local e continuamos a recolher imagens dos carros. Obrigado, estamos disponíveis para perguntas.